## Slide 1
Equalizer LXシリーズ
株式会社ネットワールド
製品・機能説明資料

## Slide 2
Equalizer LX 主な特徴/機能
10Gbpsインターフェースを実装 （SFP+）
SSL処理能力の大幅増強 （大規模 ECサイト向け）
IPv6対応 （IPv4/IPv6のデュアルスタック）
HTTPヘッダ情報による最適なコンテンツへの誘導が可能
Equalizer OSを刷新し、安定した機器動作を実現
N+1機能搭載で複数台での冗長化が可能
仮想アプライアンスとして導入が可能 （Equalizer OnDemand）

## Slide 3
Equalizer LX インターフェース
ご要望の多かった日本語GUI に対応
ドラッグ＆ドロップによる直観的な設定が可能
CLIコマンドが大幅強化、設定/運用をより容易に

## Slide 4
SMALL
DATA CENTER
製品ラインナップ
パフォーマンス
価格
E370LX
E250GX
E470LX
E670LX
E970LX
ENTERPRISE
MID-SIZE
※E250GXは継続販売中

## Slide 5
Equalizer LX ラインナップ
ポート数： 10/100/1000 Base-T x 8ポート
SSL処理： 29,000 TPS（1024bit） 17,000 TPS（2048bit）
E470LX
ポート数： 10/100/1000 Base-T x 8ポート、 SFP+ x 2ポート
SSL処理： 42,000 TPS（1024bit） 25,000 TPS（2048bit）
E670LX
E970LX
大容量SSD 搭載
IPv6 対応
N+1 冗長対応
Sorryページ機能
仮想サーバ連携
広域負荷分散
SSLオフロード
（ハードウェア）
大容量SSD 搭載
SSLオフロード
（ハードウェア x 2）
IPv6 対応
N+1 冗長対応
Sorryページ機能
仮想サーバ連携
広域負荷分散
HTTP圧縮
大容量SSD 搭載
IPv6 対応
N+1 冗長対応
Sorryページ機能
仮想サーバ連携
SSLオフロード
（ハードウェア x 2）
広域負荷分散
10Gbps対応
TCP Multiplexing
ポート数： 10/100/1000 Base-T x 6ポート
SSL処理： 7,500 TPS（1024bit） 2,000 TPS（2048bit）
E370LX
TCP Multiplexing
TCP Multiplexing
大容量SSD 搭載
IPv6 対応
N+1 冗長対応
Sorryページ機能
仮想サーバ連携
広域負荷分散
SSLオフロード
（ソフトウェア）
ポート数： 10/100/1000 Base-T x 8ポート、 SFP+ x 2ポート
SSL処理： 56,000 TPS（1024bit） 33,000 TPS（2048bit）
10Gbps 対応
TCP Multiplexing
HTTP圧縮
冗長電源オプション

## Slide 6
「Equalizer LXシリーズ」
機能説明

## Slide 7
多様な負荷分散アルゴリズム
■ ７つの負荷分散アルゴリズム ・ Round Robin - ラウンドロビン
・ Static Weight - 静的な重み付けラウンドロビン
・ Least Connection - 最小コネクション数
・ Fastest Response - 最小レスポンス
・ Adaptive - Least Connection と Fastest Response の組み合わせ
・ Custom - Least Connection と Fastest Response の比率をカスタマイズ設定
・ Server Agent - サーバエージェント、もしくは VLB による負荷分散
WEB サーバ１
新規リクエスト
アルゴリズムに従いWEB サーバ２へ
クライアント
WEB サーバ２
負荷分散アルゴリズムに従い適切なサーバへ送ります。
※ Server Agent は弊社サポート対象外となります。

## Slide 8
IPv4 / IPv6 デュアルスタック
● IPv4 / IPv6 デュアルスタック対応
IPv4アドレス と IPv6アドレスを混在して設定することが可能です。
また、グローバルIPとして IPv6を設定し、内部でIPv4アドレスにNATし
サーバへ負荷分散することも可能です。
クライアント A
WEB サーバ１
WEB サーバ２
IPv6リクエスト 2607:f0d0:1b02:0051:0000:0000:0000:0001
IPv4リクエスト 192.168.100.1

## Slide 9
サーバセッション維持機能
● サーバセッション維持とは
同じクライアントからのリクエストを、同じサーバへ負荷分散する機能です。 サーバアプリケーションの仕様などで同一サーバへ接続する必要がある場合に使用します。
Equalizerでは以下2つの代表的な設定が可能です。
・Sticky Time - 送信元IPアドレスに従ったサーバセッション維持
・Cookie Insert - サーバセッション用のCookieを挿入する
クライアント A
WEB サーバ１
WEB サーバ２
TCP リクエスト
再 TCP リクエスト
クライアントからの通信を
同一サーバへ振り分け

## Slide 10
SSLオフロード機能
クライアント
WEB サーバ１
WEB サーバ２
HTTPSリクエスト
[ 暗号 ]
サーバへHTTP通信
[ 非暗号 ]
暗号を復号して負荷分散します。
サーバの応答は、暗号化して返します。
● SSLオフロード機能が提供するメリット
・ HTTPS通信の復号・暗号は Equalizerが行うため、サーバリソースを抑えることが可能 です。
・ 証明書は Equalizerにインストールされるため、証明書更新は Equalizer のみで完了 します。
E470LX以上のモデルでは専用ハードウェアで処理 します。
サーバ証明書
クライアントの HTTPS通信を Equalizerが終端し、サーバへ振り分けます。

## Slide 11
複数ドメインの集約（SNI）
クライアント
WEB サーバ１
WEB サーバ２
HTTPSリクエスト
[ 暗号 ]
サーバへHTTP通信
[ 非暗号 ]
複数サイトのサーバ証明書をアップロードし、リクエストに従って応答します。
● SNI（Server Name Indication）機能が提供するメリット
・ HTTPS通信で名前ベースバーチャルホストを使用している際にSNI機能を有効にすることで、
1つのグローバルIPアドレスで複数ドメインサイトを使用することができます。
※ SNI機能を使用するにはブラウザがSNI対応している必要があります。
サーバ証明書1 www.abc.com
サーバ証明書2 www.xyz.com

## Slide 12
サーバ Active/Standby構成
● Backup サーバの設定機能
サーバをHotspareとして設定することで、その他のサーバが全てダウンした場合に
Backupサーバとしてリクエストが振り分けられます。
クライアントからのリクエストは通常振り分けされません。
クライアント
Hotspare
リクエストをサーバ2へ振り分けます。
WEB サーバ１
WEB サーバ２
通常はサーバ1 に振り分けるが、サーバが DOWN すると、

## Slide 13
サーバメンテナンスモード
● サーバメンテナンスモード
既存セッションを切断せずに、新規リクエストの振り分けを停止します。
こうすることで、サーバを縮退的に停止させることが可能になります。 設定すると、その時 Active なサーバセッション以外はQuiesce設定のサーバ に新規セッション を送信しません。 アクティブなサーバセッションが0に近づくのを待ち、サーバのリブートやシャットダウン、ネット ワークからの切り離しを行う事によりサービスのダウンタイムを最小化することが可能になります。
クライアント
Quiesce
既存リクエストのみ Quiesce サーバへ
新規リクエストは Quiesce 以外のサーバへ

## Slide 14
サーバヘルスチェック
WEB サーバ１
WEB サーバ２
・ICMP によるチェック
・TCPハンドシェイク によるチェック
・ACVによるアプリケーションチェック
● サーバヘルスチェック
サーバに対して通信を行い、サーバの状態を確認しています。
通信が正常に行えない場合、ダウンと判定され負荷分散対象から外されます。 チェック方法は以下の２つです。
・ ICMP
・ TCPハンドシェイク （L４/UDP クラスタは除く）
・ ACV （アプリケーションレベルのチェック）

## Slide 15
Match Rules（アプリケーションレベルでの振り分け）
定義可能なHTTPヘッダ情報 （一例）
‐ホストヘッダ名（ドメイン名）
‐ URI のパス名
‐ URI のディレクトリ名
‐ URI のファイル名
‐ URI のパラメータ
‐ http ヘッダー (User Agent、set-cookie など)
‐ クライアントの IP アドレス
クライアント
WEB サーバ２
L7クラスタ宛ての HTTP リクエスト
http://www.example.com/member/index.html
WEB サーバ1
● アプリケーションレベルでの振り分け機能
リクエストのHTTPヘッダを精査し、定義したルールに従ってサーバへ振り分けを行います。
設定ルール名 “Match_Member”
ルール： リクエストのディレクトリ名
を確認し /member/ が含まれている
場合にはWEBサーバ１ に振り分ける。
リクエストヘッダに /member/ が含まれているので、ルールに従い、WEBサーバ１へ振り分けられます。

## Slide 16
Sorryページ / リダイレクション機能
● Sorryページ表示機能
Match Ruleのルールにて指定されている振り分け先サーバが全てダウンした場合に、Equalizerがサーバに 代わってSorryページを表示します。
また、HTTPリダイレクションを行い別サイトへ転送することも可能です。
クライアント
HTTPリクエスト http://www.example.com/index.html
Sorryページを表示
WEB サーバ１
WEB サーバ２
サーバが全てダウン
DOWN！
DOWN！

## Slide 17
モデル別性能比較一覧

## Slide 18
製品価格
E250GX
  Equalizer E250GX \498,000
  Equalizer E250GX-HA（二重化パック） \996,000
E370LX
  Equalizer E370LX \1,320,000
  Equalizer E370LX-HA（二重化パック） \2,450,000
E470LX
  Equalizer E470LX \2,400,000
  Equalizer E470LX-HA（二重化パック） \4,550,000
E670LX
  Equalizer E670LX \3,517,000
  Equalizer E670LX-HA（二重化パック） \6,700,000
E970LX
  Equalizer E970LX \5,595,000
  Equalizer E970LX-HA（二重化パック） \10,700,000

## Slide 19
サポートについて

## Slide 20
サポート
有償サポート・サービス（初年度から有効）
  オンサイトインストレーション・サービス
  センドバック保守サービス
  良品先出センドバック保守サービス
  オンサイト保守サービス－H/W交換サービス
  平日9：00～17：00（対応目標：翌営業日対応）
    24時間365日 （対応目標：4時間）
    ＊到着目標：4時間対応可能地域 全国主要都市 の近郊で対応可能。
    ※その他の地域については別途担当営業までお問合せ下さい。
◆各サービス共シリアルごとの保守契約となります。 冗長化構成の場合には、2台分の保守契約が必要です。

## Slide 21
TEC-World
WEB投稿型ヘルプデスク”TEC-World”によるサポート
これまでのノウハウを生かし、サポートいたします。